B360K.COM        2 x 360 k unter CP/ M auf Schneider CPCs
    B360K.BAS        2 x 360 k auch unter BASIC 
                     (nur AMSDOS -- VDOS und X-Modul ausschalten!)
    FORMAT80.BAS     Erzeugt den RSX-Befehl :Format80 
                     fuer das B360k  Format.
                     (Wenn beide, dann erst B360k,dann Format80)

    Utilities, die unter AMSDOS-Umgebung (Basic-Version) und unter 
    CP/M 2.2 die Kapazitaet der Diskette auf 360K erweitert. Dabei 
    wurde davon ausgegangen, dass vielleicht eines Tages die 5 1/4 
    Zoll-Diskette im Laufwerk A benutzt werden soll. Deshalb wurden 
    die Systemspuren freigelassen. B360K arbeitet ohne Einschraenkung 
    mit der RAM-Disk von Vortex unter dem62k - CP/M . Ab der Version
    4 ohne Fehler auch unter CP/M Plus. 
    Zweckmaessigerweise sollte man sogenannte Wende-Disketten mit 2 
    Indexloechern und zwei Kerben verwenden. 48 TPI genuegt 
    vollkommen. 
    Dann wird unter AMSDOS run"FORMAT80.(Bas)" aufgerufen. Danach 
    steht der RSX-Befehl :FORMAT80 zur Verfuegung, der im Laufwerk B: 
    die Diskette einseitig formatiert. Danach bitte wenden und andere 
    Seite genauso formatieren. Mit :B360k,0 kann auf Standard-Format
    zurueckgeschaltet werden, mit  :B360K   ist das Format wieder da.
    
    Nach Aufruf von CP/M einfach B360K starten. Entweder B360K oder 
    ab Version 4 mit Option B360K ON eingeben. Jetzt stehen pro 
    Disketten-Seite 348K (deshalb die Wendediskette!) zur Verfuegung, 
    also kompatible 696K (2K-Bloecke!) - ohne jeden Hardware-Aufwand.
    
 B360K
 ------
 Disk-Kapazitaet:  2 x 360k                  Freigegeben zur Weitergabe 
 Anz. d. Spuren :  80                        aber dennoch Copyright bei:
 Bytes / Sektor :  512                       
 Sektoren / Spur:  9                         Andreas Ki~linger
 Bloecke /Sektor:  2048                      Haberstr.10
 Directory Zahl :  64 Eintraege              8000 M}nchen 50
 Off            :  2
 Nr. des 1.Sekt.:  65 (&41)           
 Skew (Versatz) :  5                         SCHNEIDER CPC USER CLUB
 Reihenf. d.Sek.:  AMSDOS                      c/o Peter Immerz
 62k-CP/M m.RAM :  kompatibel, CP/M+ ab V4         Elsenheimer Str. 54
 Steprate       :  CP/M Voreinstellung          8000 Muenchen 21    
                   bleibt erhalten              ......................
                   B360K.BAS stellt 12 ms ein   :B360k =Public Domain:
                   Aenderung kein Problem.      :Format dieses Clubs.: